## Slide 1: Superalloys and Casting Process for Ultra-High Temperature Gas Turbines
Salvatore Palumbo, Università degli Studi di Napoli Federico II
ANNO ACCADEMICO 2023/2024

## Slide 2: Introduzione
Obiettivo della Tesi: Esaminare le tecnologie chiave che permettono lo sviluppo di turbine a gas ultra-efficienti, concentrandosi su superleghe a base di nichel e tecniche di previsione dei difetti nel processo di fusione.
Importanza dell'Argomento: Efficienza superiore dei cicli combinati di produzione energetica.

## Slide 3: Perché Aumentare la Temperatura di Ingresso della Turbina (TIT)?
Concetto di TIT: Maggiore TIT porta a una maggiore efficienza.
Vantaggi: Maggiore energia convertita in lavoro utile, miglioramento dell'efficienza del ciclo Rankine.
Sfide: Creep delle pale a temperature elevate.

## Slide 4: Progetto di Mitsubishi Heavy Industries
Fasi del Progetto:
Fase I: Sviluppo di tecnologie chiave (rivestimenti barriera, sistemi di raffreddamento, combustori, turbine, compressori, materiali resistenti al calore).
Fasi II e III: Commercializzazione e sviluppo della turbina a gas di classe J a 1600°C.
Fase IV: Sviluppo e test di una turbina a gas di classe 1700°C.

## Slide 5: Superleghe a Base di Nichel
Evoluzione delle Superleghe: Dalle leghe equassiali alle leghe a singolo cristallo.
Struttura a Due Fasi: Matrice γ e precipitato γ'.
Vantaggi: Elevata resistenza al creep, stabilità termica.

## Slide 6: Meccanismi di Creep nelle Superleghe a Singolo Cristallo
Movimento delle Dislocazioni: In fase γ e γ'.
Resistenza al Creep: Importanza dell'interfaccia γ/γ' e dei parametri di misfit del reticolo.

## Slide 7: Evoluzione della Composizione
Elementi della Fase γ': Alluminio (Al), Titanio (Ti), Tantalio (Ta).
Elementi della Fase γ: Cobalto (Co), Cromo (Cr), Molibdeno (Mo), Tungsteno (W), Renio (Re), Ruthenio (Ru).

## Slide 8: Simulazione del Processo di Fusione
Tecniche di Simulazione: Previsione dei difetti di fusione (freak, grain erranti, ricristallizzazione).
Esempi di Risultati: Confronto tra simulazione e realtà.

## Slide 9: Defetti Tipici nel Processo di Fusione
Freckles, Grain Erranti, Ricristallizzazione:
Meccanismi di Formazione
Metodi di Previsione e Controllo

## Slide 10: Conclusioni e Futuri Sviluppi
Riassunto dei Risultati: Importanza delle superleghe e delle tecniche di fusione avanzate.
Prospettive Future: Innovazioni in corso per migliorare ulteriormente le prestazioni delle superleghe.

## Slide 11: Ringraziamenti
Professore Antonio Formisano, Famiglia, Colleghi.

## Slide 12: Domande e Risposte
Spazio per rispondere alle domande del pubblico.